|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Determinação das perdas técnicas dos transformadores de distribuição instalados nas empresas concessionárias no Brasil

| Carlos Azevedo Sanguedo | Ana Angélica da S. Oliveira | Carmem Polycarpo Medeiros |
| --- | --- | --- |
| CEPEL | CEPEL | CEPEL |
| sanguedo@cepel.br | aaso@cepel.br | carmem@cepel.br |

## Palavras-chave:

Eficiência energética,

Perda técnica e

Transformadores de distribuição

## Resumo

Este artigo apresenta o cálculo da perda técnica de energia nos transformadores instalados nas redes de distribuição das empresas concessionárias no Brasil no ano de 2007, por tipo de aplicação e o impacto financeiro que irá representar uma redução percentual das perdas técnicas destes transformadores.

## 1. Introdução

Em dezembro de 2005 foi assinado um convênio para a Promoção da Qualidade e Eficiência Energética de Transformadores de Distribuição, que entre si celebram, de um lado, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, como interveniente, e de outro, a Confederação Nacional da Indústria – CNI e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, com o objetivo principal, dentre outros, levantar o estado da arte dos Transformadores de Distribuição de produção nacional, com o propósito de averiguar e melhorar seu desempenho.

Em abril de 2006 foi realizada uma pesquisa com as Concessionárias de Distribuição, com o objetivo de levantar o estado da arte destes equipamentos referente ao ano de 2005.

Durante as reuniões do grupo de trabalho formado por representantes dos agentes potencialmente envolvidos no programa, o PROCOBRE – Instituto Brasileiro do Cobre, entidade local cujo sócio majoritário o ICA – International Copper Association é responsável por implementar programas de incentivo à Eficiência Energética e a Energia Renovável de forma global, demonstrou interesse para que o CEPEL, com base neste levantamento de 2006, elaborasse um estudo visando à determinação das perdas técnicas de transformadores com dielétrico líquido, instalados nas redes de distribuição das empresas concessionárias no Brasil.

A solução utilizada pelo CEPEL para calcular as perdas técnicas nos transformadores de distribuição instalados no sistema de distribuição foi utilizar os dados quantitativos obtidos no levantamento feito em 2005 e extrapolá-los para 2007. Paralelamente foi efetuada a classificação dos transformadores como monofásicos e trifásicos, por potência, por região e por perfil de consumo do usuário.

Foi calculada a potência total instalada por região. O número, o consumo de energia e o perfil dos consumidores foram obtidos no sítio da ABRADEE. Foram estabelecidas curvas de carga típicas para as diversas aplicações com o objetivo de determinar o carregamento dos transformadores e conseqüente perda diária como função de sua aplicação. A partir do carregamento totalizou-se a perda técnica total por dia nos transformadores de distribuição.

Para finalizar o trabalho, verificou-se o impacto financeiro obtido com a redução de 1% nas perdas técnicas dos transformadores do sistema distribuição.

## 2. Metodologia para determinação das perdas

A metodologia adotada para a determinação dessa perda de energia, que nada mais é do que a  potência ativa dissipada no tempo pelos circuitos elétricos e magnéticos das unidades de transformação sob carga no sistema de distribuição brasileiro foi a seguinte.

a) determinar inicialmente o quantitativo de transformadores de distribuição, monofásico e trifásico, por região para o ano de 2006 e de 2007, baseado na pesquisa realizada pelo CEPEL, descrita no trabalho técnico intitulado “Qualidade e Eficiência Energética de Transformadores de Distribuição”. Este trabalho foi divulgado na 24ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Energia e Automação, realizada em abril de 2007 na cidade de São Paulo-SP, referente aos transformadores de distribuição instalados nos sistemas de distribuição nacionais no ano de 2005. Foi aplicada uma atualização do quantitativo obtido em 2005 para 2006 e 2007, adotando o crescimento anual distribuído por região;

b) efetuar a classificação dos transformadores por: tipo de transformador se 1Φ ou 3Φ, potência do transformador em kVA, região e perfil de consumo do usuário, que seria a curva de carga típica, que utiliza transformadores de distribuição. Foram considerados como perfis de consumo significativos os seguintes tipos de usuários*; comercial, residencial, rural e público**;

c) calcular a potência trifásica e a monofásica total instalada por região;

d) determinar o número e o perfil dos consumidores de energia até dez de 2007 através dos valores obtidos no sítio da ABRADEE em - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas;

e) determinar o consumo de energia em GWh no ano de 2006, a ser utilizado no cálculo das perdas anuais, obtidos também através do sítio da ABRADEE em - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas;

f) estabelecer as curvas de carga típicas para as aplicações residenciais, comerciais, rurais e públicas para determinar o carregamento dos transformadores e conseqüente perda diária como função de sua aplicação;

* O consumo industrial não foi considerado como consumidor representativo do sistema de redes aéreas de distribuição em função de estar normalmente ligado à distribuição com transformador de força.

** O  consumo público considerado engloba iluminação pública, serviços públicos e poder público.

g) totalizar a perda de energia no sistema em KWh/dia e MWh/ano, e seus respectivos valores em reais, a partir do carregamento dos transformadores, em função da sua aplicação e depois de conhecida a perda por potência e tipo de transformador com base na NBR 5440:1990, utilizando os dados dos itens b), c) e d);

h) simular o caso de melhoria do rendimento dos transformadores em 1%, estabelecer a equivalente redução percentual de perdas e conseqüente redução da perda anual do sistema em MWh.

## 3. Transformadores instalados até 2006 por região

A quantidade dos transformadores de distribuição instalada nos sistemas brasileiros até o ano de 2007, foi obtida aplicando-se um multiplicador aos dados obtidos em 2005, com base na evolução anual das unidades pesquisadas por região, tanto para unidades monofásicas quanto para as trifásicas.

A Tabela 1 apresenta o resultado final desta evolução para os transformadores monofásicos instalados no sistema de distribuição e a Tabela 2 para os transformadores trifásicos.

Tabela 1: Transformadores de distribuição 1 ( instalados no ano de 2006 e de 2007

| Quantidade de transformadores de distribuição 1 ( instalados |
| --- |
| Região | Ano 2006 | Ano de 2007 |
| Nordeste | 190.228 | 216.617 |
| Norte | 67.263 | 105.173 |
| Sul | 364.000 | 389.782 |
| Sudeste | 759.325 | 774.259 |
| Centro Oeste | 53.678 | 66.277 |
| Total | 1.434.494 | 1.552.107 |

Tabela 2: Transformadores de distribuição 3 ( instalados até o ano de 2006 e de 2007

| Quantidade de transformadores de distribuição 3 ( instalados |
| --- |
| Região | Ano de 2006 | Ano de 2007 |
| Nordeste | 170.951 | 180.598 |
| Norte | 52.197 | 65.746 |
| Sul | 252.511 | 264.613 |
| Sudeste | 539.971 | 542.301 |
| Centro Oeste | 48.916 | 50.937 |
| Total | 1.063.546 | 1.104.195 |

## 4. Consumidores de energia até 2006 por tipo de consumidor

A determinação da quantidade de consumidores de energia no Brasil foi obtida manipulando os dados da tabela da ABRADEE - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas disponibilizada no sítio da ABRADEE para o ano de 2006.

A Tabela 3 apresenta o número de consumidores no Brasil, até o ano de 2006 e o respectivo percentual por tipo de usuário, se residencial, comercial, rural ou público.

Tabela 3: Quantidade de consumidores por tipo de consumidor no ano de 2006

| Número de consumidores |
| --- |
| Tipo de usuário | Nº de Consumidores | % Consumidor |
| Residencial | 49.188.466 | 86,08 |
| Comercial | 4.315.311 | 7,55 |
| Rural | 3.115.496 | 5,45 |
| Público | 529.382 | 0,92 |
| Total | 57.148.65 | 100,00 |

O Gráfico 1 apresenta o percentual de consumidor brasileiro por tipo de consumidor de energia referente ao ano de 2006.

Gráfico 1: Percentual de Consumidores por tipo de consumidor

## 5. Potência consumida por tipo de consumidor no ano de 2006

Para obtermos a perda diária de potência por tipo de carga, se fez necessário determinar a potência consumida no ano de 2006 por tipo de consumidor no estado brasileiro, tais como residencial, rural, público e comercial.

Os dados de potência consumida no ano de 2006 em GWh por tipo de consumidor foram obtidos da tabela da ABRADEE em - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas.

A Tabela 4 apresenta a potência em GWh consumida no ano de 2006 e o respectivo percentual por tipo de consumidor.

Tabela 4: Potência consumida em GWh por tipo de consumidor

| Potência consumida por tipo de consumidor em GWh |
| --- |
| Tipo de Consumidor | Potência Consumida (GWh) | % de Potência Consumida |
| Residencial | 85.277 | 45,81 |
| Comercial | 53.801 | 28,90 |
| Rural | 1.562 | 28,90 |
| Público | 31.452 | 16,90 |
| Total | 186.153 | 100,00 |

O Gráfico 2 apresenta o percentual de potência consumida em GWh em 2006 por tipo de consumidor de energia.

Gráfico 2: Potência consumida por tipo de consumidor

## 6. Consumidores de energia por região no ano de 2006

A quantidade de consumidores de energia no ano de 2006 por região brasileira foi obtida na tabela de “DADOS de MERCADO” encontrada no sítio da ABRADEE.

A Tabela 5 apresenta o número de consumidores de energia no ano de 2006 e o seu respectivo percentual por região do Brasil.

Tabela 5: Número de consumidores no ano de 2006 por região do Brasil

| Nº de Consumidores por região |
| --- |
| Região | Nº de Consumidores | % de Consumidores |
| Norte | 2.602.895 | 4,55 |
| Sul | 8.885.65 | 15,55 |
| Sudeste | 27.110.522 | 44,47 |
| Centro Oeste | 4.585.592 | 8,02 |
| Nordeste | 13.963.98 | 24,44 |
| Total | 57.148.655 | 100,00 |

O Gráfico 3 apresenta o número de consumidores de energia no ano de 2006 por região.

Gráfico 3: Nº de consumidores de energia em 2006 por região do Brasil

## 7. Potência consumida em 2006 por região

A potência consumida em GWh por região brasileira foi obtida no sítio da ABRADEE em - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas.

A Tabela 6 apresenta a potência consumida em GWh no ano de 2006 e o respectivo percentual por região do Brasil.

Tabela 6: Potência consumida em GWh no ano de 2006 por região do Brasil

| Potência consumida (GWh) por região |
| --- |
| Região | Potência Consumida (GWh) | % de Potência Consumida |
| Norte | 8.123 | 4,36 |
| Sul | 34.625 | 18,60 |
| Sudeste | 95.855 | 51,50 |
| Centro Oeste | 15.924 | 8,02 |
| Nordeste | 31.626 | 19,98 |
| Total | 186.153 | 100,00 |

O Gráfico 4 apresenta o percentual da potência consumida em GWh no ano de 2006 por região do Brasil.

Gráfico 4: Potência consumida em GWh no ano de 2006 por região

## 8. Distribuição monofásica por região

A Tabela 1 apresentada no item 4 desse relatório, mostra a quantidade de novos transformadores de distribuição monofásicos instalada no ano de 2007, obtida através da estimativa de um crescimento proporcional ao universo existente em 2005 para os anos de 2006 e 2007, e que desta forma foram extrapolados para o transformador monofásico. Estes resultados são validados pela comparação com os resultados nos “DADOS de MERCADO” encontrado no sítio da ABRADEE.

Conforme levantamento apresentado no Relatório Técnico CEPEL Nº 9402/07 - Análise das informações fornecidas pelas Concessionárias de Energia Elétrica, relativas aos transformadores instalados nos seus sistemas de distribuição - Ano 2007, foi possível, mantendo a mesma proporção, extrapolar a distribuição dessas unidades monofásicas para o ano de 2007 com a representação do volume de transformadores de distribuição monofásicos instalados no parque das concessionárias de energia elétrica por região no ano de 2005.

A Tabela 7 apresenta o número de transformadores monofásicos por potência e por região para o ano de 2007.

Tabela 7 – Número de transformadores 1( por potência por região - 2007

| Região | 3 kVA | 5 kVA | 100 kVA | 150 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 37,5 kVA | 50 kVA | 100 kVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 0 | 22.473 | 178.968 | 11.669 | 0 | 3.437 | 70 | 0 | 0 | 216.617 |
| N | 1.811 | 5.596 | 70.932 | 25.532 | 103 | 1.190 | 9 | 0 | 0 | 105.173 |
| S | 0 | 0 | 227.923 | 105.752 | 0 | 56.106 | 0 | 0 | 0 | 389.782 |
| SE | 0 | 255.932 | 406.686 | 89.540 | 0 | 13.378 | 0 | 7.329 | 1.394 | 774.259 |
| CO | 0 | 39.586 | 20.154 | 5.108 | 0 | 1.398 | 32 | 0 | 0 | 66.277 |
| TOTAL | 1.811 | 323.587 | 904.663 | 237.600 | 103 | 75.509 | 111 | 7.329 | 1.394 | 1.552.107 |
| % | 0,1 | 20,8 | 58,3 | 15,3 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 100,0 |

## 9. Distribuição trifásica por região

A Tabela 2 também apresentada no item 4 desse relatório, mostra a quantidade de transformadores trifásicos instalada no ano de 2007, obtida através da estimativa de um crescimento proporcional ao universo existente em 2005 para os anos de 2006 e 2007, e que desta forma foram extrapolados para o transformador trifásico. Os resultados também são validados pela comparação com os resultados encontrado no sítio da ABRADEE - Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas.

Da mesma forma, o levantamento apresentado no Relatório Técnico CEPEL Nº 9402/07 - Análise das informações fornecidas pelas Concessionárias de Energia Elétrica, relativas aos transformadores instalados nos seus sistemas de distribuição - Ano 2007, foi possível, mantendo a mesma proporção extrapolar a distribuição dessas unidades trifásicas para o ano de 2007 com a representação do volume de  transformadores de distribuição trifásicos instalados no parque das concessionárias de energia elétrica por região no ano de 2005.

A Tabela 8 apresenta o número de transformadores trifásicos por potência e por região para o ano de 2007.

Tabela 8 – Número de transformadores 3( por potência por região - 2007

| Região | 10 kVA | 15 kVA | 30 kVA | 45 kVA | 75 kVA | 112,5 kVA | 150 kVA | 225 kVA | 300 kVA | 500 kVA | Total kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 0 | 55.241 | 48227 | 29.156 | 24.870 | 15.999 | 4.516 | 2.269 | 0 | 321 | 180.598 |
| N | 0 | 35 | 4.077 | 18.069 | 23.078 | 12.196 | 6.910 | 1.036 | 345 | 0 | 65.746 |
| S | 0 | 1.780 | 40.752 | 96.389 | 81.775 | 40.381 | 3.042 | 495 | 0 | 0 | 264.613 |
| SE | 343 | 111.881 | 133.345 | 93.259 | 91.200 | 39.156 | 38.862 | 11.320 | 18.573 | 4.362 | 542.301 |
| CO | 0 | 6.942 | 5.214 | 19.252 | 12.680 | 5.276 | 1.388 | 185 | 0 | 0 | 50.937 |
| TOTAL | 343 | 175.878 | 231.614 | 256.125 | 233.604 | 113.007 | 54.717 | 15.306 | 18.919 | 4.682 | 1.104.195 |
| % | 0,03 | 15,93 | 20,98 | 23,20 | 21,16 | 10,23 | 4,96 | 1,39 | 1,71 | 0,42 | 100 |

## 10. Carga típica por perfil de consumo e perda por dia associada

O perfil de consumo é determinado pelas cargas típicas dos diversos usuários; o residencial, o comercial, o rural e o público, diretamente alimentados pelos transformadores de distribuição monofásicos e trifásicos. O perfil do consumo público foi considerado como similar ao comercial e assim a curva de carga  típica adotada é a mesma.

As curvas apresentadas nos gráficos 4, 5 e 6, os perfis de consumo adotados para cálculo representam a potência em função do tempo, utilizada a partir de uma fonte em PU e a área sob a curva equivale à energia consumida.

Gráfico 4 – Curva de carga representativa do consumidor comercial e público

Gráfico 5 – Curva de carga representativa do consumidor residencial

Gráfico 6 – Curva de carga representativa do consumidor residencial

O cálculo desta área sob a curva equivalente à energia consumida é aproximado pela solução da integral própria da curva de tendência no intervalo de 00:00 hora à 24:00 horas. O resultado representa a energia drenada das fontes que alimentam as cargas com o respectivo perfil de consumo.

Se considerarmos a perda a vazio como constante para cada transformador ligado na rede e considerarmos a perda Ôhmica como proporcional à carga, podemos concluir que as perdas em carga podem ser representadas pelas curvas dos Gráficos 4, 5 e 6 se considerarmos P.U. a perda máxima da fonte. Desta forma a integral das curvas, adicionada da constante de perda a vazio no tempo, vai representar a energia dissipada nas fontes de acordo com o perfil de consumo.

Ou seja, a perda por dia para um determinado perfil de consumo será dada pelo percentual da perda máxima por dia das respectivas fontes.

Logo, a perda por dia nos transformadores de alimentação dos consumidores; residenciais, comerciais, públicos e rurais será:

a) Para os consumidores comerciais:

24:00

P carga comercial  tot/dia (%) =  ∫0:00   2E-07x6 - 1E-05x5 + 0,0004x4 - 0,0057x3 + 0,0492x2 - 0,1578x + 0,3164  dx       (1)

24

b) Para os consumidores públicos:

24:00

P carga publica  tot/dia (%) =  ∫0:00  2E-07x6 - 1E-05x5 + 0,0004x4 - 0,0057x3 + 0,0492x2 - 0,1578x + 0,3164   dx          (2)

24

c) Para os consumidores residenciais:

24:00

P carga residencial  tot/dia (%) =  ∫0:00  2E-07x6 - 2E-05x5 + 0,0008x4 - 0,0145x3 + 0,1121x2 - 0,3284x + 0,5117  dx       (3)

24

d) Para os consumidores rurais:

24:00

P carga rural  tot/dia (%) =  ∫0:00  -1E-07x6 - 2E-06x5 + 0,0003x4 - 0,0052x3 + 0,0303x2 + 0,0231x + 0,1003  dx             (4)

24

A solução das equações acima nos leva ao seguinte resultado, assumindo que os valores de P0 e de Pcarga dependem do tipo e da potência do transformador.

Perda técnica comercial  tot/dia (kWh)  = (P0 * 24 h) + (Pcarga max * 24 *  0,50257(1))                                      (5)

Perda técnica publica  tot/dia (kWh)    =  (P0 * 24 h) + (Pcarga max * 24 *  0,50257(2))                                                           (6)

Perda técnica residencial  tot/dia (kWh) = (P0 * 24 h) + (Pcarga max * 24 *  0,49187(3))                                      (7)

Perda técnica rural  tot/dia (kWh)       = (P0 * 24 h) + (Pcarga max * 24 *  0, 55553(4))                                     (8)

Nota – Neste trabalho serão utilizados os valores da  Norma NBR 5440 de 1999 apresentados  na tabela de valores garantidos de perdas.

## 11. Perdas técnicas

Para calcularmos o valor da perda técnica por dia nos transformadores monofásicos e trifásicos do sistema de distribuição no Brasil, utilizamos os dados apresentados na “Tabela 4 - Potência consumida em GWh  por tipo de consumidor” em conjunto com os dados apresentados nas: “Tabela 5 - Número de consumidores por região do Brasil”, na “Tabela 7 – Número de transformadores 1( por potência por região – 2007” e na ”Tabela 8 – Número de transformadores 3( por potência por região – 2007”.

Sobre o resultado desta composição aplicamos as equações de (1) a (4) de acordo com o perfil de consumo, cujos resultados são apresentados nas Tabelas 9 a 16.

Tabela 9 – Perfil de consumo por região – nº de consumidores

| Perfil do Consumidor | Nº total de consumidores | Cons (%) | N(Qt) | S(Qt) | SE(Qt) | CO(Qt) | NE(Qt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial | 49.188.466 | 86,08 | 2.212.451 | 7.205.231 | 23.891.147 | 3.822.869 | 12.056.768 |
| Comercial | 4.315.311 | 7,55 | 219.304 | 732.016 | 2.047.200 | 387.132 | 929.659 |
| Rural | 3.115.496 | 5,45 | 144.054 | 859.138 | 992.149 | 330.779 | 789.376 |
| Público | 529.382 | 0,92 | 27.086 | 89.272 | 180.026 | 44.812 | 188.186 |

Tabela 10 – Perfil de consumo por região – distribuição percentual

| Perfil do consumidor | Nº total de consumidores | Cons (%) | N (%) | S (%) | SE (%) | CO (%) | NE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial | 49.188.466 | 86,08 | 85,00 | 81,09 | 88,12 | 83,37 | 86,34 |
| Comercial | 4.315.311 | 7,55 | 8,43 | 8,24 | 7,55 | 8,44 | 6,66 |
| Rural | 3.115.496 | 5,45 | 5,53 | 9,67 | 3,66 | 7,21 | 5,65 |
| Público | 529.382 | 0,92 | 1,04 | 1,00 | 0,66 | 0,98 | 1,35 |

Tabela 11 - Perda em carga 1( por dia proporcional por perfil por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 436,5 | 34,4 | 32,3 | 7,0 | 668,3 |
| SE | 1.459,0 | 147,8 | 107,3 | 18,3 | 2.306,6 |
| S | 924,5 | 96,0 | 124,5 | 11,7 | 1.508,7 |
| N | 232,5 | 20,4 | 10,9 | 1,8 | 347,9 |
| CO | 101,8 | 10,5 | 9,9 | 1,2 | 168,8 |
|  | 3.788,2 |

Tabela 12 - Perda a vazio 1( por dia por perfil por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 278,8 | 21,5 | 18,3 | 4,4 | 322,9 |
| SE | 1.019,4 | 87,4 | 42,3 | 7,7 | 1156,7 |
| S | 572,1 | 58,1 | 68,2 | 7,1 | 705,5 |
| N | 141,4 | 14,0 | 9,2 | 1,73 | 166,4 |
| CO | 75,9 | 7,7 | 6,6 | 0,89 | 91,1 |
|  | 2.442,5 |

Tabela 13 – Perda técnica 1( por dia por perfil de consumo por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 715,3 | 55,9 | 50,5 | 11,3 | 833,0 | 13,37 |
| SE | 2.478,4 | 235,1 | 149,6 | 25,9 | 2.889,1 | 46,37 |
| S | 1.496,6 | 154,1 | 192,7 | 18,8 | 1.862,2 | 29,89 |
| N | 373,9 | 34,4 | 20,1 | 3,5 | 431,9 | 6,93 |
| CO | 177,7 | 18,2 | 16,5 | 2,1 | 214,6 | 3,44 |
|  | 6.230,8 | 100,00 |

Tabela 14 - Perda em carga 3( por dia por perfil por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 1410,8 | 111,1 | 104,3 | 22,5 | 1.648,8 |
| SE | 5.608,4 | 491,0 | 263,0 | 43,2 | 6.405,7 |
| S | 2507,7 | 260,3 | 337,7 | 31,7 | 3.137,5 |
| N | 790,7 | 80,1 | 58,1 | 9,9 | 938,8 |
| CO | 454,0 | 47,0 | 44,4 | 5,4 | 550,8 |
|  | 12.681,6 |

Tabela 15 - Perda a vazio 3( por dia por perfil por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 828,5 | 63,9 | 54,2 | 12,9 | 959,6 |
| SE | 3.273,9 | 280,5 | 136,0 | 24,7 | 3.715,1 |
| S | 1.461,3 | 148,5 | 174,2 | 18,1 | 1.802,1 |
| N | 459,1 | 45,5 | 29,9 | 5,6 | 540,1 |
| CO | 264,4 | 26,8 | 22,9 | 3,1 | 317,1 |
|  | 7.334,0 |

Tabela 16 – Perda técnica 3( por dia por perfil de consumo por região em MWh

| Região | Residencial(MWh) | Comercial(MWh) | Rural(MWh) | Público(MWh) | Total(MWh) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 2.239,3 | 175,0 | 158,6 | 35,4 | 2.608,4 | 13,03 |
| SE | 8.882,4 | 771,6 | 399,0 | 67,9 | 10.120,8 | 50,56 |
| S | 3.969,0 | 408,8 | 512,0 | 49,9 | 4.939,6 | 24,68 |
| N | 1.249,8 | 125,6 | 88,0 | 15,5 | 1.478,9 | 7,39 |
| CO | 718,4 | 73,7 | 67,2 | 8,5 | 867,9 | 4,34 |
|  | 20.015,6 | 100,00 |

Compondo os resultados das Tabelas 14 e 16, somando a perda técnica monofásica mais a perda técnica trifásica por dia nos transformadores, obtemos uma perda técnica total de 26.246,4 MWh por dia nos transformadores de sistema de distribuição. O que corresponde a um custo de R$ 8.027.723,904 por dia, considerando a tarifa média de energia elétrica paga pelo consumidor brasileiro em 2007, fornecida pela ANEEL, Agência nacional de Energia Elétrica, no valor de 1 MWh = R$ 308,86.

## 12. Impacto financeiro com aumento na redução da eficiência dos transformadores de distribuição

Um aumento da eficiência ou rendimento nominal dos transformadores de distribuição é obtido por uma redução das perdas a vazio e/ou das perdas em carga. De uma forma geral o aumento da eficiência reflete em uma redução diretamente proporcional ao valor da perda técnica considerada e conseqüentemente em uma redução também direta do MWh e valores em reais perdidos. O impacto financeiro da utilização de transformadores monofásicos com uma eficiência em média 0,5% maior do que os transformadores considerados neste trabalho e também da utilização de transformadores trifásicos com uma eficiência em média 0,38% maior, equivaleria a uma economia anual de cerca de R$ 600 milhões, correspondendo a uma economia de energia de cerca de 2.000 GWh. A Tabela 17 apresenta os valores de potência monofásica, das perdas a vazio, em carga e total e o rendimento nominal dos transformadores monofásicos considerados neste trabalho e encontrados na norma NBR 5440. São apresentados também na Tabela 17 os respectivos valores de rendimento quando consideramos uma redução de 20% das perdas totais e os aumentos de rendimento nominal para os transformadores monofásicos.

O aumento médio de rendimento encontrado nos transformadores monofásicos é de 0,51%.

Tabela 17 – Aumento do rendimento dos transformadores monofásicos

| Potência monofásica (kVA) | Perda vazio (W) | Perda carga (W) | Perda total (W) | Rendimento % | Redução de 20% perdas | Rendimento com perda reduzida | Aumento do rendimento nominal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 40 | 75 | 115 | 96,17% | 92 | 96,93% | 0,77% |
| 5 | 50 | 110 | 160 | 96,80% | 128 | 97,44% | 0,64% |
| 10 | 60 | 200 | 260 | 97,40% | 208 | 97,92% | 0,52% |
| 15 | 85 | 270 | 355 | 97,63% | 284 | 98,11% | 0,47% |
| 20 | 120 | 355 | 475 | 97,63% | 380 | 98,10% | 0,48% |
| 25 | 120 | 400 | 520 | 97,92% | 416 | 98,34% | 0,42% |
| 37,5 | 160 | 540 | 700 | 98,13% | 560 | 98,51% | 0,37% |
| 50 | 190 | 640 | 830 | 98,34% | 664 | 98,67% | 0,33% |
| 75 | 230 | 930 | 1160 | 98,45% | 928 | 98,76% | 0,31% |
| 100 | 280 | 1220 | 1500 | 98,50% | 1200 | 98,80% | 0,30% |

A Tabela 18 apresenta os valores de potência trifásica, das perdas a vazio, em carga e total e o rendimento nominal dos transformadores trifásicos considerados neste trabalho e encontrados na norma NBR 5440.

São apresentados também na Tabela 18 os respectivos valores de rendimento quando consideramos uma redução de 20% das perdas totais e os aumentos de rendimento nominal para os transformadores trifásicos. O aumento médio de rendimento encontrado nos transformadores trifásicos é de 0,38%.

Tabela 18 – Aumento do rendimento dos transformadores trifásico

| Potência trifásica (kVA) | Perda vazio (W) | Perda carga (W) | Perda total (W) | Rendimento % | Redução de 20% perdas | Rendimento com perda reduzida | Aumento rendimento nominal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 100 | 340 | 440 | 97,07% | 97,65% | 352 | 0,59% |
| 30 | 170 | 570 | 740 | 97,53% | 98,03% | 592 | 0,49% |
| 45 | 220 | 780 | 1000 | 97,78% | 98,22% | 800 | 0,44% |
| 75 | 330 | 1140 | 1470 | 98,04% | 98,43% | 1176 | 0,39% |
| 112,5 | 440 | 1550 | 1990 | 98,23% | 98,58% | 1592 | 0,35% |
| 150 | 540 | 1910 | 2450 | 98,37% | 98,69% | 1960 | 0,33% |
| 225 | 765 | 2700 | 3465 | 98,46% | 98,77% | 2772 | 0,31% |
| 300 | 950 | 3360 | 4310 | 98,56% | 98,85% | 3448 | 0,29% |
| 500 | 1325 | 4675 | 6000 | 98,80% | 99,04% | 4800 | 0,24% |

## 13. Bibliografia

[1] Dados de Mercado das Empresas Distribuidoras Associadas a ABRADEE – Disponível na Internet <http://abradee.org.br > Acesso em: Dez/2007

[2] Relatório Técnico CEPEL Nº 9402/07 - Análise das informações fornecidas pelas Concessionárias de Energia Elétrica, relativas aos transformadores instalados nos seus sistemas de distribuição. Ano 2007.

[3] Tarifa média de energia elétrica paga pelo consumidor brasileiro em 2007, fornecida pela ANEEL(Agência nacional de Energia Elétrica) – Disponível na Internet <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/utl91u363178.shtml> Acesso em: Fev/2008.

[4] Norma Brasileira – NBR 5440 – Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização – Julho 1999.

[5] CODI - Método para Determinação, Análise e Otimização das Perdas Técnicas em Sistemas de Distribuição. Relatório - CODI 3.2.19.34.0.