|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Biogás de Aterro Sanitário para Iluminação a Gás e Geração de Energia Elétrica

| Vanessa Pecora 1 | Natalie J. V. Figueiredo 2 | Suani T. Coelho 3 | Sílvia M. S. G. Velázquez 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| CENBIO | CENBIO | CENBIO | CENBIO / Mackenzie |
| vpecora@iee.usp.br | natalie@iee.usp.br | suani@iee.usp.br | silvia@iee.usp.br / velazquez@mackenzie.com.br |

## Palavras-chave

Biogás

Aterro Sanitário

Energia Elétrica

Resíduos Sólidos

Iluminação a Gás

## Resumo

O biogás é formado a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica e sua produção é possível a partir da degradação de resíduos orgânicos, sendo composto tipicamente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). A proposta do projeto, desenvolvido pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa - CENBIO, é o aproveitamento do biogás proveniente de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários para iluminação a gás e geração de energia elétrica. Este projeto encontra-se em desenvolvimento e os resultados obtidos fornecerão informações sobre as condições operacionais do biogás, definindo as áreas apropriadas onde este projeto poderá ser aplicado. Serão instalados 7 postes de iluminação a biogás e um motor ciclo Otto adaptado, para geração de energia elétrica. A contribuição ambiental mais importante associada a este projeto é a redução de emissões dos gases de efeito estufa (GEE),  por meio da conversão do metano em dióxido de carbono, visto que o metano possui um potencial de aquecimento global cerca de 20 vezes maior, quando comparado ao dióxido de carbono.

## 1. Introdução

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNSB/IBGE, 2000), dos municípios brasileiros, apenas 33% possuem 100% de serviços de limpeza e/ou coleta de lixo. O restante desses resíduos passa a ser disposto em locais a céu aberto sem o devido controle, como lixões, o que acarretam problemas ambientais com poluição do ar e solo e de saúde.

Ao contrário desses locais, os aterros sanitários são um dos métodos adequados para a deposição de resíduos sólidos, visto que dispõem de técnicas de impermeabilização do solo e cobertura dos resíduos, além de realizar a captação e aproveitamento do biogás.

Diante do exposto, o Centro Nacional de Referência em Biomassa - CENBIO está desenvolvendo o projeto de aproveitamento do biogás proveniente dos resíduos sólidos para iluminação a gás e geração de energia elétrica, financiado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A implantação do projeto está sendo realizada na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) – Caieiras, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, km 33, SP, controlado pelo Grupo Essencis. A CTR Caieiras é a maior Central de Tratamento de Resíduos da América Latina.

2. Biogás

O biogás é um gás formado a partir da degradação anaeróbia de resíduos orgânicos e . É composto tipicamente por 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de uma mistura de outros gases como hidrogênio, nitrogênio, gás sulfídrico, monóxido de carbono, amônia, oxigênio e aminas voláteis. Dependendo da eficiência do processo, o biogás chega a conter entre 40% e 80% de metano (PECORA, 2006).

Segundo Filho (2005), a capacidade da geração de biogás em um aterro dependerá de fatores como, por exemplo, a composição do resíduo, umidade, pH, entre outros. A formação e taxa de geração dos principais constituintes do biogás é variável ao longo do tempo. Em condições normais, a taxa de decomposição atinge um pico entre o primeiro e segundo ano e diminui continuamente por alguns anos. Segundo informações de técnicos do aterro CTR - Caieiras, uma previsão geral é que a geração do biogás após o encerramento da célula se prolongue por cerca de 20 anos.

A conversão energética do biogás pode ser apresentada como uma solução para o grande volume de resíduos produzidos por atividades agrícolas e pecuárias, destilarias, tratamento de esgotos domésticos e aterros sanitários, já que reduz o potencial tóxico das emissões de metano ao mesmo tempo em que produz energia elétrica agregando, desta forma, ganho ambiental e redução de custos (COSTA, 2002).

Além do mais, a queima do biogás possibilita a redução dos gases de efeito estufa, visto que o metano é transformado em gás carbônico, que possui um potencial de aquecimento global cerca de 20 vezes menor (EPA, 2007).

3. Aterro Sanitário

Os aterros sanitários são a forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo por meio do confinamento dos mesmos em camadas cobertas com terra, atendendo às normas operacionais e evitando danos e riscos à saúde pública e à segurança, ao mesmo tempo em que contribui com a diminuição dos impactos ambientais.

Durante a construção do aterro são realizados estudos de forma a garantir que sua instalação não comprometa o meio ambiente. Antes da deposição dos resíduos no solo é realizada a impermeabilização do mesmo, por meio de camadas de argila e geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), evitando a infiltração dos líquidos percolados no solo.

Após a deposição do lixo sobre o terreno, sua cobertura é realizada com terra do próprio local, isolando-o do meio ambiente. Formam-se então câmaras, nas quais são produzidos o gás e o chorume. O chorume gerado é succionado por drenos e posteriormente levado a uma estação de tratamento de efluentes; já os gases liberados durante a decomposição dos resíduos são captados, podendo ser queimados em flare ou utilizados como combustível na geração de energia.

A CTR – Caieiras, onde projeto está sendo implantado já possui um sistema de captação e queima do biogás (Imagem 1), que inclui poços igualmente distribuídos para extração de biogás por meio de sopradores e uma rede de tubos conectados transportando o biogás até a unidade de tratamento para queima em flare e cobertura integral de material impermeável, como PVC, sobre a massa de resíduos (CENBIO, 2006).

Imagem 1: Estrutura técnica do sistema de captação e queima do biogás

Fonte: PDD (versão português), 2005.

4. Tecnologias de Conversão

As tecnologias convencionais para a transformação energética do biogás são as turbinas e microturbinas a gás e os motores de combustão interna (Imagem 2).

Imagem 2: Motores de combustão interna, turbina a gás e microturbinas

Fonte: CENBIO, 2005.

Observa-se, na Figura 4, que os motores possuem maior eficiência de conversão elétrica, porém, as turbinas a gás podem apresentar um aumento no seu rendimento quando operadas no sistema de cogeração. O estudo das técnicas para conversão energética mostrou que, os motores ciclo Otto, além de apresentarem baixo custo quando comparados às turbinas e microturbinas a gás, possuem alta eficiência quando operados com biogás. Visto que no mercado brasileiro estão disponíveis motores Otto adaptados para funcionar com biogás, bem como técnicos especializados, torna-se viável a instalação do mesmo no aterro em questão (CENBIO, 2005) .

Tabela 1: Comparação das emissões entre as tecnologias de conversão

| Tecnologia de Conversão | Potência Instalada | Rendimento Elétrico |
| --- | --- | --- |
| Motores a Gás (Ciclo Otto) | 30 kW – 20 MW | 30% - 40% |
| Turbinas a Gás (Médio Porte) | 500 kW – 150 MW | 20% - 30% |
| Microturbinas (Pequeno Porte) | 30 kW – 100 kW | 24% - 28% |

Fonte: CENBIO, 2005

5. Resultados

A central de tratamento de resíduos CTR – Caieiras recebe atualmente 75% do lixo de São Paulo, totalizando 9.000 a 10.000 toneladas de lixo diárias. O aterro realiza a captação do biogás gerado e sua posterior queima em flare. Para o cálculo e estimativa da produção de biogás, foi utilizada metodologia sugerida pelo Intergovernamental Panel on Climate Change – IPCC (1996), e os resultados são apresentados na Imagem 3, a seguir:

Imagem 3: Comportamento da vazão de metano.

Fonte: FIGUEIREDO, 2007.

O comportamento crescente da curva apresentada na Imagem 3, corresponde ao período em que o aterro recebe lixo, pois a cada tonelada de lixo, soma-se um novo potencial. O último ano de deposição de resíduos no aterro é dado pelo ponto máximo da curva. No decaimento, a curva é dirigida pela constante k, referente à degradação da matéria orgânica no tempo.

A vazão de metano durante o ano de 2007 foi de 1.425,46 m3CH4/h, calculada segundo a metodologia descrita anteriormente, obtida por meio do IPCC. Já no ano de 2008, a vazão de metano estimada é de 3.241,53 m3CH4/h.

O sistema de iluminação a gás que está sendo instalado no aterro da Essencis – CTR Caieiras contará com 7 postes de iluminação a biogás (Imagem 4), cada um  com quatro pontos luminosos que, segundo o fabricante, consomem, cada, 0,4 m³ de biogás por hora. Portanto, o consumo total de biogás será de 11,2 m³ /h.

Imagem 4: Poste de iluminação a gás.

Fonte: CENBIO, 2006a

O conjunto motogerador de energia elétrica a ser instalado na planta de biogás do aterro da Essencis – CTR Caieiras será um motor ciclo Otto adaptado a biogás com potência nominal de 200 kW, de fabricação brasileira (Imagem 5).

Imagem 5: Grupo Motogerador

Fonte: FIGUEIREDO, 2007.

Segundo dados do fabricante, a eficiência elétrica do motor é de 28%. Desta forma, através dos dados coletados no aterro Essencis – CTR Caieiras, é possível estimar a vazão de biogás necessária para a alimentação do mesmo:

(Eq. 1)

Onde:

% metano: 40%

Poder Calorífico Inferior: 8500 kcal/m³

PotGERADA: 200 kW

860: conversão kcal - kW

Resultando, portanto, em um consumo de biogás de 180,7 m³/h. Como o consumo pelos postes de iluminação a gás é de 11,2 m³/h, a soma do biogás a ser consumido é de 191,9 m³/h, ou, considerando concentração de metano de 40%, 76,76 m³ /h de metano. Como temos uma vazão de metano de 1.425,4 m³/h, haverá um excedente de 1.348,64 m³/h, que continuará sendo queimado em flare. Considerando a potência de 200 kW sendo gerada durante um mês inteiro (30 dias) ininterruptamente, visto que o biogás é gerado 24 h/dia, chegar-se-ia ao total de 144 MW/mês, suprindo às necessidades do aterro.

Na Imagem 6 é possível visualizar o sistema integrado da captação do biogás no aterro em questão.

Imagem 6: Sistema integrado de captação e conversão do biogás em energia.

Fonte: BRASMETANO, 2008.

6. Conclusões

Pôde-se verificar que os aterros sanitários representam uma das alternativas mais interessantes para a disposição final do lixo, considerando, posteriormente, a geração de biogás, pois dispõem de técnicas de captação dos gases liberados através de dutos e queima em flares, onde o metano, principal constituinte do biogás, é transformado em gás carbônico, com potencial de aquecimento global cerca de 20 vezes menor (EPA, 2008).

A partir dos dados cedidos pelo aterro e por meio dos cálculos realizados no projeto, observa-se que o aterro da Essencis – CTR Caieiras tem potencial de geração de biogás suficiente para alimentar os sistemas de geração de energia elétrica e de iluminação a gás, visto que o consumo de biogás pelo grupo gerador é estimado em 180,7 m³/h e o consumo pelos postes de iluminação a gás é de 11,2 m³/h.

A somatória do biogás a ser consumido é de 191,9 m³/h, ou, considerando concentração de metano de 40%, 76,76 m³ /h de metano. Como temos uma vazão de metano de 1.425,4 m³/h, haverá um excedente de 1.348,64 m³/h que continuará sendo queimado em flare.

Considerando a potência do grupo motogerador de 200 kW, sendo gerada durante um mês inteiro (30 dias), 24 h/dia, chegar-se-ia ao total de 144 MW/mês, que poderia ser utilizada para suprir às necessidades do aterro em questão.

Devido à alta capacidade de geração de energia elétrica e iluminação a gás a partir do biogás de aterros sanitários e o elevado consumo energético no setor elétrico brasileiro, a geração a partir de biogás pode diminuir sobrecarga das concessionárias, além da diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

7. Referências

BRASMETANO – Brasmetano. “Motogeradores a biogás.” Disponível em http://www.brasmetano.com.br/. Acesso em: 10/03/2008.

(CENBIO). “Projeto Instalação e Testes de uma Unidade de Demonstração de Geração de Energia Elétrica a partir de Biogás de Tratamento de Esgoto – ENERG-BIOG”. Relatório Técnico Final. São Paulo, 2005.

____(2006). “Levantamento de dados técnicos e estudo das alternativas de produção de eletricidade a partir de biogás, no aterro escolhido para a elaboração do projeto”. Relatório de Atividades. São Paulo, 2006.

____(2006a). “Determinação do potencial de biogás a ser produzido e do potencial de eletricidade a ser gerado”. Relatório de Atividades. São Paulo, 2006.

COSTA, D. F. “Biomassa como fonte de energia, conversão e utilização”. (Monografia). Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia (PIPGE) do Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

EPA - Environmental Protection Agency. “Methane”. Disponível em: www.epa.gov/methane/. Acesso em: 09/08/2006.

Figueiredo, N. J. V., “Utilização do biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica e iluminação a gás – estudo de caso”. (Trabalho de Graduação Interdisciplinar). Universidade Presbiteriana Mackenzie. Escola de Engenharia, Dpto. de Engenharia Mecânica. São Paulo, 2007.

Filho, L. F. B., “Estudo de gases em aterros de resíduos sólidos urbanos”. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2005.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. “Guia para inventários nacionais de gases de efeito estufa”. Módulo 6: Lixo. Volume 2: Livro de trabalho de 1996.

PDD - Project Design Document, versão português. “Redução de Emissões de Gás de Aterro”. Documento de Concepção de Projeto (MDL DCP).– Caieiras, SP. Versão 2, 2005.

Pecora, V., “Implantação de uma unidade demonstrativa de geração de energia elétrica a partir do biogás de tratamento do esgoto residencial da USP – Estudo de Caso” (Dissertação de Mestrado). Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia (PIPGE) do Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

PNSB / IBGE - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “Número de distritos com serviço de limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por percentual de lixo coletado”, 2000.