|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo – SP – Brasil |
| --- | --- |

Medição e Verificação do Desempenho Energético do Programa Economizar Energia é Preservar o meio Ambiente - Sulgipe

| Eng. Claudio Otávio Borelli | Eng. Cornélio de França Melo Filho |
| --- | --- |
| SULGIPE – Cia Sul Sergipana de Eletricidade | SULGIPE - Cia Sul Sergipana de Eletricidade |
| borelli@sulgipe.com.br | franca@sulgipe.com.br |

## RESUMO

Este artigo apresenta a metodologia utilizada para se determinar a economia de energia do programa de eficiência energética Economizar Energia é Preservar o Meio Ambiente, implementado pela SULGIPE no período de agosto de 2008 a setembro de 2009. Serão abordados os resultados relativos às medições realizadas para o sistema de iluminação e refrigeração, além das incertezas descritas no processo. Embora um plano de medição e verificação regido pelo PIMVDE, deva preceder qualquer projeto no âmbito do Programa de Eficiência Energética – PEE, ainda não existe um processo consolidado para sua interpretação e aplicação quando tratamos da substituição de lâmpadas em larga escala e em vários pontos isolados geograficamente. Contudo a não aplicação do protocolo torna inexeqüível a verificação da economia de energia em um projeto, independente de sua envergadura.

## PALAVRAS-CHAVE

Eficiência Energética; Medição; Verificação

## 1. INTRODUÇÃO

As ações de substituição de lâmpadas e refrigeradores, empregadas comumente nos projetos de eficiência energética pelas concessionárias de energia podem ser mensuráveis e uma das alternativas quando se quer determinar a economia de energia é a opção “A”, definida pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação do Desempenho Energético (PIMVDE).

Pelo Protocolo, uma vez que o resultado da medição é inferior a toda a instalação, os resultados das técnicas de medição isoladas não podem ser correlacionadas com o consumo de energia da instalação mostrado nas faturas das concessionárias de energia. O resultado neste caso, pode não refletir a economia real se compararmos o período de reporte com o consumo de referência de energia. O gráfico 1 é o resultado prático de um programa de eficiência energética onde se comparou a economia de energia pelos dados de faturamento.

Gráfico1 – Percentual médio da variação de consumo nas unidades consumidoras

Neste caso, em 54,69% dos lares ocorreu um aumento médio do consumo de energia. A economia de energia na substituição da lâmpada é camuflada quando da utilização de dados do faturamento, já que o consumidor pode aumentar a carga instalada através de novos eletrodomésticos, pode haver um aumento do nº de ocupantes no imóvel, além de outras variáveis.

O método “Medição de MRE: Medição dos parâmetros chaves” aufere melhor custo-benefício na avaliação da economia de energia para as ações propostas. No projeto Economizar Energia é Preservar o Meio Ambiente essa opção foi utilizada e realizada por amostragem conforme determina o Manual para Elaboração do Programa de Eficiência Energética da Aneel, aprovado pela Resolução Normativa nº 300 de 12 de fevereiro de 2008.

## 2. METODOLOGIA ADOTADA PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO

Para possibilitar a avaliação do projeto, procedeu-se da seguinte forma:

Para a quantificação da economia de demanda e de consumo, foi adotada a “Opção A” do Protocolo Internacional de Medição e Verificação do Desempenho Energético, onde uma grandeza envolvida na ação pode ser estimada, enquanto a outra deve ser medida.

2.1 Na substituição das lâmpadas:

O tempo de utilização das lâmpadas foi realizado através de medições de curto prazo. Adotou-se como grandeza estimada a potência da lâmpada, dado fornecido pelo fabricante do equipamento. O número de medições necessárias foi feito por amostragem como definido pela norma NBR 5426.

Foi quantificada a potência da lâmpada substituída na unidade consumidora em todo o universo de equipamentos, com o objetivo de atenuar a margem de erro no cálculo da economia de energia.

2.2 Na substituição das geladeiras:

No pré-diagnóstico, em virtude da dificuldade em se medir o tempo diário em que o compressor da geladeira opera, adotou-se como grandeza estimada o tempo, enquanto que o kWh foi medido por um período mínimo de 24 horas.

Após a troca dos equipamentos, realizou-se medição de consumo dos novos refrigeradores, consolidando o kWh/mês, dado fornecido pelo fabricante e utilizado nos cálculos de economia.

Monitoração dos consumidores contemplados com a doação e substituição da geladeira, verificando se o equipamento não foi comercializado de forma clandestina.

## 3. RESULTADOS ALCANÇADOS

Foram substituídas 8.462 (oito mil quatrocentos e sessenta e duas) lâmpadas fluorescentes compactas de 14 Watts entre os consumidores residenciais tipo baixa-renda.

A potência de todas as lâmpadas incandescentes substituídas foi quantificada conforme ilustrado no gráfico 1. O resultado desta análise foi utilizado para os cálculos da economia de energia.

Gráfico 2 – Percentual das lâmpadas Substituídas x Potência das lâmpadas

O tempo de utilização diário das lâmpadas foi obtido através de um totalizador de horas instalado em série com a lâmpada. Essa medição foi realizada por um período mínimo de 07 dias e ao todo foram realizadas 80 medições. O tamanho da amostra de acordo com o manual do programa:

Tabela 1

| Número de unidades consumidoras | Tamanho da amostra (regime severo, nível I) |
| --- | --- |
| 3201 a 10.000 | 80 |

As medições que indicam o total de horas de utilização da lâmpada substituída foram realizadas na sala ou cozinha conforme os resultados:

Tabela 2

| Média de horas diárias em que a lâmpada fica acesa. |
| --- |
| Sala | Cozinha |
| 5,17 | 6,26 |

Para realização dos cálculos de economia de energia a média utilizada foi de 5,72 horas, resultado de toda a amostra, independente do ambiente selecionado.

De acordo com o protocolo, onde não se espera a variação de um parâmetro, este pode ser medido imediatamente após a instalação da medida de racionalização de energia (MRE) e verificado ocasionalmente durante o período de reporte. A medição do tempo de utilização das lâmpadas foi realizada uma única vez, com a lâmpada nova instalada. Considerou-se que a alteração da potência da lâmpada com fluxo luminoso similar, não implica em mudança de hábito por parte do consumidor. A lâmpada fica acessa para atender a uma necessidade visual. Na troca de potência, o consumidor utiliza o equipamento pelo tempo necessário a sua necessidade/rotina diária.

Não se optou em fazer a medição no período de consumo ou ocasionalmente durante o período de reporte, pelo número de equipamentos disponíveis e o custo de aquisição destes. Outro fato relevante é que evitamos voltar na mesma unidade, pois não devemos desconsiderar a perda de privacidade ou o desconforto que é ocasionado ao consumidor residencial quando da necessidade em se instalar um equipamento dentro de uma unidade consumidora.

A contagem contínua do tempo e o período de medição fornecem uma maior certeza da economia de energia, embora isto dependa da quantidade de equipamentos disponíveis e do cronograma para conclusão do projeto.

Foram substituídas 194 geladeiras antigas por geladeiras novas e certificadas com o selo categoria “A” do Procel.

Para identificação das geladeiras ineficientes, procedeu-se da seguinte forma:

- Seleção de consumidores residenciais – baixa renda com média de consumo nos últimos 06 meses superior ou igual a 60 kWh/mês;

- Realização da medição de consumo da antiga geladeira, por um período mínimo de 24 horas na unidade consumidora;

- Priorização para substituição das geladeiras que apresentaram um consumo medido, superior a 48 kWh/mês, proporcionando uma maior economia de energia.

Para aferir o consumo mensal da geladeira nova, dado fornecido pelo INMETRO e pelo fabricante, realizou-se nova medição no seguinte grupo de consumidores da tabela abaixo, onde se constatou o resultado médio de 22,30 kWh, consumo mensal do novo refrigerador.

Tabela 4

| N.º de Medições | Consumo da antiga geladeira kWh/mês (*) | Consumo da nova geladeira kWh/mês (*) | Consumo fornecido pelo fabricante kWh/mês |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53,72 | 25,95 | 23 |
| 2 | 82,72 | 12,33 | 23 |
| 3 | 100,29 | 20,22 | 23 |
| 4 | 68,82 | 19,44 | 23 |
| 5 | 96,18 | 17,16 | 23 |
| 6 | 72,09 | 14,49 | 23 |
| 7 | 51,2 | 15,21 | 23 |
| 8 | 49,38 | 20,22 | 23 |
| 9 | 50,46 | 15,99 | 23 |
| 10 | 52,51 | 19,65 | 23 |
| 11 | 59,91 | 33,66 | 23 |
| 12 | 62,82 | 21,06 | 23 |
| 13 | 64,6 | 22,08 | 23 |
| 14 | 49,4 | 18,7 | 23 |
| 15 | 69,1 | 31,02 | 23 |
| 16 | 87,9 | 32,19 | 23 |
| 17 | 61,3 | 21,21 | 23 |
| 18 | 50,2 | 23,5 | 23 |
| 19 | 101 | 32,32 | 23 |
| 20 | 64,2 | 30,21 | 23 |
| 21 | 62,7 | 21,69 | 23 |
| Média | 67,17 | 22,30 | 23 |

(*). Consumo mensal estimado a partir da medição do consumo por um período de 24h.

3.1 Outras considerações:

Na busca de proporcionar um maior conforto ao consumidor realizaram-se medições do fluxo luminoso nos ambientes antes e após a substituição das lâmpadas. As medições foram realizadas com um luximetro.

Tabela 5

| Aumento Médio Percentual - fluxo luminoso. |
| --- |
| Sala | Cozinha |
| + 4,3% | + 5,4% |

Este resultado demonstra uma melhora do nível de iluminância no local da ação. Inicialmente temos a percepção de que na alteração de uma lâmpada de 100W ou 60W por outra de 14W há perda significativa da luminosidade, porém a medição mostra que na média geral, o que ocorre é um aumento do fluxo luminoso nos ambientes selecionados.

## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Anteriormente ao preceito em se adotar um plano de M&V, era prática utilizar como tempo médio 05 (cinco) horas diárias na utilização de uma lâmpada. Com a adoção do plano, obtivemos o seguinte resultado para o cálculo da vida útil do equipamento:

A relação custo benefício do projeto é alterada com o novo indicador. A energia economizada e a redução de demanda na ponta sofrerão variações, dependendo do hábito de consumo do consumidor.

4.1 Incerteza no Cálculo da Economia de Energia

Conforme o PIMVI, para que os relatórios de economia sejam confiáveis, precisam ter um nível razoável de incerteza. Assim o resultado da economia de energia deve ser expresso juntamente com os seus intervalos de confiança e precisão para ser estatisticamente valido.

De acordo com a tabela 6, ficou estabelecido com 90% de confiança que a precisão relativa nas horas medidas de funcionamento da lâmpada instalada na sala ou na cozinha é de 9,84%. Os dados são resultados do nº de medições realizadas por amostragem, para quantificar o nº de horas em que a lâmpada é utilizada no período diário.

Tabela 6: Dados estatísticos

| Média | Variância (S²) | Desvio Padrão s=(√S²) | Erro Padrão s/√n | Precisão absoluta | Precisão relativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,72 | 9,54 | 3,09 | 0,34 | 0,56 | 9,84% |

O que significa dizer que a verdadeira economia do sistema de iluminação está situado entre 621,70 e 757,41 MWh/ano ou 689,56 ± 9,84% MWh/ano .

Tabela 07: Resultado da Economia de Energia

De maneira similar pode-se afirmar para o sistema de refrigeração, conforme a tabela 4, que existe 90% de probabilidade (confiança) que a precisão do consumo da antiga geladeira seja de 67,17 kWh/mês ± 9,5% e que o consumo da nova geladeira seja de 22,30 kWh/mês ± 10,6%.

Entretanto devemos considerar que foram realizadas medições em todos os refrigeradores substituídos (195 equipamentos), neste caso a precisão relativa é de 3% se levado em consideração apenas o consumo das antigas geladeiras.

Aumentar o tamanho da amostra para o consumo da geladeira nova reduziria a precisão relativa a um patamar aceitável, igual ou inferior a 10%. Essa tomada de decisão não imporia elevação nos custos do projeto em questão, entretanto para projetos de grande porte é preciso analisar quais seriam os impactos nos custos envolvidos quando do aumento na amostra.

## 5. CONCLUSÕES

Antes da obrigatoriedade do plano de M&V, o nº de horas utilizado nos cálculos era estimado tanto para o período de consumo de referência como no de reporte, não refletindo um resultado plausível para o cálculo da vida útil do equipamento e da economia obtida.

O período para medição do nº de horas a fim de se estimar a média diária na utilização da lâmpada é incerto, pode-se inferir que quanto maior o período, melhor será o resultado.

A abordagem convencional é conceber a amostragem para obter um intervalo de confiança de 90% e uma precisão relativa de ± 10%. No sistema de iluminação esse dado foi alcançado enquanto que no sistema de refrigeração houve variação de ± 3,0% (antigo refrigerador) e ± 10,6% (novo refrigerador).

O principio que direciona a utilização do protocolo á a confiabilidade dos resultados obtidos. Se o nível de incerteza for elevado, deve ser revisto o nº da amostra ou outro dado que se faça necessário, equilibrando a incerteza aos custos envolvidos.  No projeto em questão, o custo médio anual de M &V foi inferior a 10% da economia média anual avaliada, conforme estabelecido pelo Protocolo.

## 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional de Energia Elétrica. Manual Para Elaboração do Programa de Eficiência Energética, Aprovado pela Resolução Normativa nº 300, de 12 de fevereiro de 2008.

HOLLANDA, Jayme Buarque. Contribuições do INEE ao “Workshop Sobre Incentivos Financeiros para que as Concessionárias de Eletricidade Invistam em Eficiência nos Usos Finais de Energia” no Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, 23/07/2007.

MILANEZ, Fernando & OPERTI, Joil T. & ROCHA, Luiz Carlos. Substituição programada de lâmpadas de baixa eficiência por fluorescentes compactas. O artigo traz sugestões quantificação da economia da energia consumida, 06/06/2008.

PROCEL INFO – Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética. Guia de Medição e Verificação. Rio de Janeiro, 2007.

Protocolo Internacional de Medição e Verificação do Desempenho Energético, preparado pela Efficiency Valuation Organization, Conceitos e Opções para a Determinação de Poupança de Energia e de Água, Volume 1. EVO 10000 – 1:2007 (PT).