|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

# Avaliação das Inspeções em Redes de Distribuição

| Ricardo Dias Rego | Rogério Braga de Souza |
| --- | --- |
| CEMIG Distribuição S.A. | CEMIG Distribuição |
| mailto:rdrego@cemig.com.br | mailto:rbds@cemig.com.br |

## Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada na CEMIG – Distribuição Centro, a partir de 2005, para a Avaliação da Qualidade das Inspeções realizadas em Redes de Distribuição, compreendida na materialização de diagnóstico situacional representado por índice percentual, obtido pelo processo de amostragem, visando refletir a qualidade intrínseca das inspeções executadas.

Sua idealização originou-se da necessidade de avaliação de um dos pilares da qualidade; a Qualidade Intrínseca, pois os demais; custo, segurança, atendimento e moral já eram monitorados por outros procedimentos, o que evidenciava uma lacuna na gestão das Inspeções.

## Palavras-chave

Amostra

Auditoria

Confiabilidade

Inspeção

Qualidade

## 1. Introdução

A inspeção em Redes de Distribuição é um processo vital para a melhoria da confiabilidade do Sistema Elétrico, seu caráter preventivo permite a reduzir a probabilidade de falhas que levam prejuízos financeiros e a imagem da concessionária.

Ciente desta importância, a CEMIG – Distribuição Centro, anualmente investe tempo e milhares de reais em inspeções visando à melhoria dos índices de desempenho e continuidade (freqüência e duração) do sistema elétrico. A correta utilização destes recursos, necessariamente passa pela otimização das equipes e assertividade dos resultados.

Para assegurar que o processo de Inspeção está na direção esperada, partimos da premissa básica do conceito de Qualidade: para gerenciar e necessário controlar, para controlar é imprescindível medir.

Não havia uma medição institucionalizada do parâmetro Qualidade Intrínseca. Decidimos criar meios para avaliá-la restringindo ao máximo a subjetividade e maximizando os pontos mais importantes. Optamos pela criação do Projeto que denominamos de IQIP (Índice de Qualidade da Inspeção Praticada) composto por funcionários dos processos envolvidos. Estabelecemos que a metodologia do ciclo PDCA (em português: Planejar, Executar, Verificar e Agir) seria utilizada para conduzir os esforços em busca da avaliação que melhor reflita o diagnóstico da inspeção em redes.

Este diagnóstico permite, principalmente, verificar se os critérios especificados estão sendo atendidos, à identificação dos Pontos Fortes e Oportunidades de Melhoria do processo, evidenciar as necessidades de treinamento e propiciar a melhoria contínua dos processos envolvidos.

## 2. Desenvolvimento

Iniciamos pela definição do escopo do Projeto IQIP a ser seguido para a implementação da Avaliação das Inspeções em Rede de Distribuição.

Seus módulos foram definidos em ações, conforme apresentado na figura 1.

Figura 01 – Etapas para criação da Metodologia de Avaliação das Inspeções em Redes.

O Projeto IQIP estabeleceu que a avaliação fosse feita através de Auditorias, sobre amostragem dos trechos inspecionados, com critérios e cronograma pré-definidos e seus resultados expressos através de um índice (IQIP) obtido através de fórmula própria e códigos específicos para cada tipo de falha, componente e trechos. Estes resultados seriam analisados e copilados em um banco de dados de maneira a possibilitar constante diagnóstico das inspeções, que levam ao desdobramento de ações de melhoria e/ou padronização do processo.

Segue descrições dos módulos, informações e ações executadas.

### 2.1 Estabelecimento da metodologia de mensuração

#### 2.1.1 Amostra

Para a obtenção da amostragem foi utilizada a fórmula de Poisson, a saber:

(1)

Onde: n: amostra - N: população - s: desvio padrão

Z: índice da tabela p/95% - E: Margem de erro

Devido à natureza da amostra, adotamos a convenção:

(2)

Onde AT é  a Amplitude total e seu valor = 0,1 km

A Margem de Erro foi estipulada em 0,25%.

Como exemplo, segue o cálculo da amostra para uma previsão de 86.000 quilômetros de inspeção:

n= 477,78 km

#### 2.1.2 Fórmula

Para a apuração do IQIP foi adaptada a fórmula já praticada na CEMIG para obtenção do Índice de Segurança Praticada (ISP), com pequenas alterações.

(3)

Onde:

G1: Não Conformidade classificada com grau 1

G2: Não Conformidade classificada com grau 2

G3: Não Conformidade classificada com grau 3

G4: Não Conformidade classificada com grau 4.

#### 2.1.3 Critérios de Auditoria

Visando minimizar a subjetividade nas auditorias e estabelecer parâmetros para verificação e apuração, foram criados critérios para as Auditorias, dos quais destacamos os seguintes pontos:

- O intervalo máximo entre a execução da inspeção e da auditoria deve ser de 72 horas.

- A inspeção a ser auditada deve ser selecionada por sorteio.

- As auditorias devem ser realizadas, mais próximo possível, das condições do dia das inspeções (Exemplo: condições climáticas).

- Os auditores devem procurar evitar comentários, com pessoas alheias à auditoria, acerca dos resultados da mesma.

- Os auditores devem auditar à inspeção, e não o sistema.

- Quando for realizar a auditoria, informar-se da origem e o objetivo da mesma.

- Procurar ser assertivo, coerente e pró-ativo durante as auditorias.

- Gerar solicitação de manutenção para as falhas identificadas e não apontadas na inspeção.

- A quilometragem mínima deve ser definida em relação à quantidade de auditorias necessária para obter a amostra calculada.

- As não-conformidades são definidas anualmente, em função dos Critérios de Inspeção e os requisitos do solicitante de inspeção.

- Como atualmente, na Distribuição Centro, a Gestão e execução são processos separados, a auditoria é realizada por uma dupla composta por representantes destes processos.

Nesta etapa, definimos que a classificação da não-conformidade seria expressa em quatros graus distintos e para seu enquadramento, consideramos documentos que estabelecem os critérios corporativos das inspeções, os critérios específicos da Distribuição Centro e os requisitos especificados pelo solicitante.

Para exemplificação, demonstramos na tabela 01 a classificação e seus parâmetros para 2008.

Tabela 01: Grau das Não-conformidades

| Grau | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | Anormalidade que deveria ter sido apontada, conforme orientações contidas nas versões atuais dos documentos que especificam os critérios. |
| 2 | Falta de indicação, ao processo responsável pela manutenção do Sistema Operacional, de erros ou desatualizações no Banco de Dados Corporativos, diagrama unifilar (dopper), Pedidos de serviços (PS) e outras solicitações. |
| 3 | Indicação de anormalidade incorreta (não necessita de manutenção) ou em não-conformidade com as versões atuais dos documentos que especificam os critérios. Exceto no caso em que os motivos descritos na solicitação de manutenção, justifique a emissão da mesma. |
| 4 | Erro no preenchimento de Ns's, do Croqui ou do Roteiro de Poda. |

Partimos então para a codificação da não-conformidade. Elas foram definidas de maneira a propiciar inúmeras pesquisas individualizadas que possibilitem a identificação da não-conformidade por componente, tipos de inspeção, trecho e característica de defeito.

A máscara do código ficou definida com a seguinte composição: AaBCDdEe

Onde: Aa é a codificação do tipo de Inspeção; B é o tipo de trecho (rural ou urbano) onde foi identificada a não-conformidade, C é o grau na não conformidade (tabela 01), Dd é o código da componente com defeito (figura 04) e Ee é o código da característica da anomalia (figura 04).

#### 2.1.4 Cronograma de auditorias

Em função da quantidade das auditorias necessárias para atendimento da amostra mínima, anualmente estabelecemos um cronograma mensal que estabelece para cada auditoria o tipo de inspeção a ser auditada, a data de execução da autoria, os auditores e a área geográfica a ser auditada.

O cronograma é enviado no início do ano aos envolvidos para que possam realizar a programação de suas atividades, conforme exemplo da figura 02.

Figura 02 – Cronograma de Auditorias.

#### 2.1.5 Formulário

Visando a orientação dos auditores e o estabelecimento de registro foi criado formulário próprio para o IQIP, conforme apresentado na Figura 3 e Figura 4. Seu preenchimento é auto-explicativo, mas para possibilitar uma melhor padronização foi criado um passo a passo para preenchimento do mesmo.

Figura 03 – Formulários do IQIP - Frente.

Figura 04 – Formulários do IQIP - Verso.

#### 2.1.6 Treinamento

Anualmente realizamos um treinamento com todos os auditores envolvidos visando o alinhamento e homogeneidade das verificações. Durante esse treinamento destacamos as melhores práticas e a identificação de dificuldades em auditorias anteriores, e se necessários, são realizadas atualizações nos critérios de auditoria.

### 2.2 REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

Em atendimento ao cronograma e baseados nos critérios estabelecidos para as auditorias, os auditores executam as verificações e registram as não-conformidades no formulário específico.

Dúvidas decorrentes são sanadas junto aos inspetores e o resultado final, bem como outras considerações, são repassadas ao supervisor do processo de inspeção para aprovação e/ou providências cabíveis.

### 2.3 Verificação, registro e Análise DAS AUDITORIAS

O formulário do IQIP é digitado no banco de dados criado para esta finalidade (ver figura 05) possibilitando a confirmação dos resultados, geração de histórico e a compilação com as demais auditorias.

Figura 05 – Tela para inserção de dados – IQIP

Os índices individuais são analisados e quando houver necessidade, medidas pontuais são realizadas, através de troca de informações e esclarecimentos junto aos inspetores.

Com a formação da massa de dados realizamos análise através de relatórios estratificados, que possibilitam evidenciar pontos onde ocorreram mais anomalias, tais como: Em que tipo de inspeção ocorreu mais falhas, qual a falha que mais ocorreu, em que componente houve maior incidências de falhas, etc.

Baseados nestas informações é realizado um diagnóstico das inspeções praticadas que permite a identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria do processo.

Através da análise das oportunidades de melhoria (Diagrama de peixe, 5 porquês, Teste de Hipóteses, MASP, etc.) definimos suas causas principais e ações a serem implementadas e os procedimentos a serem adotado visando minimizar seus efeitos.

### 2.3 Ações de manutenção ou melhoria

De posse do índice acumulados do IQIP realizamos ações de Manutenção ou Corretiva do processo, observando de forma sistêmica, procurando englobar tanto a gestão, o planejamento e a execução das inspeções.

As ações corretivas são materializadas através do Sistema de Gestão ISO 9001 - RNC, que evidencia aos executores das inspeções a necessidade de ações de tratamento da anomalia identificada que provoca um registro de eficácia do resultado.

As ações de manutenção visam a melhoria contínua do processo, e em alguns casos estão interligadas a ação de corretivas.

Dentre os resultados concretos dessas ações podemos citar o ocorrido nas inspeções de 2006.

O IQIP verificado em fevereiro/março apresentou-se abaixo da meta, conforme demonstrado no gráfico 01.

Gráfico 01 – IQIP verificado em 2006.

Visando pontuar o problema, realizamos uma estratificação por tipo de inspeção que demonstrou que o impacto no índice geral foi provocado pelo índice verificado nas inspeções para poda, conforme demonstrado no gráfico 02.

Gráfico 02 – Estratificação do IQIP por tipo de Inspeção

Visando identificar qual grau da não-conformidade que mais afetou as inspeções de poda, geramos gráfico pizza, que demonstrou as não-conformidades de  Grau 04 com a maior participação, conforme demonstrado no gráfico 03.

Gráfico 03 – Não-conformidades nas Inspeções para Poda

Verificamos que a grande maioria (99%) das não-conformidades de grau 04 foi causada pela não indicação de árvores para poda, o que culminou com as seguintes ações:

  - Melhorar o texto dos critérios para poda

  - Reciclar os inspetores nos procedimentos para as inspeções para poda

Estas ações mostraram-se eficazes, pois não houve mais desvios significativos no IQIP ao longo do ano.

## 3. CONCLUSÃO

A metodologia para Avaliação das Inspeções em Rede de Distribuição possibilitou a redução da subjetividade na mensuração da qualidade intrínseca do produto Rede Inspecionada.

Sua relação custo benefício mostrou-se plenamente satisfatória, visto que sua realização representou um custo adicional de 0,83% ao custo total das inspeções e seus benefícios diretos foram vários, dos quais destacamos:

- Monitoramento das inspeções quanto aos requisitos especificados;

- Melhoria contínua do processo de inspeção;

- Direcionamento da necessidade específica de treinamento;

- Evidenciar oportunidades de melhoria no processo;

- Melhoria na qualidade de preenchimento das solicitações de serviço, provocando a redução na possibilidade de falhas por interpretação incorreta.

Outros resultados verificados foram:

- Melhoria na relação inter-funcional (gestão x execução);

- Maior interação dos auditores, normalmente integrados aos serviços internos, com a situação física da Rede de Distribuição.

Atualmente esta metodologia está integrada à rotina dos trabalhos de manutenção, tendo instrução de manutenção definida e item específico nos acordos de nível de serviços pactuados entre os processos de Gestão de Manutenção e o Serviço de Campo.